## Slide 1: 第七章 一阶电路的时域分析
7.1 动态电路的方程及其初始条件
1. 动态电路
含有动态元件的电路称动态电路。
当动态电路状态发生改变时（换路）需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态。这个变化过程称为电路的过渡过程。
过渡过程产生的原因:
电路内部含有储能元件L，C。电路在换路时能量发生变化，而能量的储存和释放都需要一定的时间来完成。
Notes: 动态元件：电容（电感）元件的电流跟电压的约束关系（伏安关系VCR）是通过导数或微分来表达的，为动态关系。

## Slide 2: 2.电路的初始状态
（1）把某一时刻的电容电压uc(t)或电感电流iL(t)称该时刻的电路状态。
（2）初始时刻t0的iL(t0)和uc(t0)称电路的初始状态。
L (0+)= L (0-)
iL(0+)= iL(0-)
qc (0+) = qc (0-)
uC (0+) = uC (0-)
3.换路定律
换路瞬间，若电感电压保持为有限值，
则电感电流（磁链）换路前后保持不变。
换路瞬间，若电容电流保持为有限值，
则电容电压（电荷）换路前后保持不变。

## Slide 3: 4.电路初始值的确定
10V
+
-
R1
L
R
0.1H
iL(t)
1
4
t =0
已知开关闭合前电路已达到稳定，求开关闭合后各电压、电流的初始值。
2.作t =0+时刻的等效电路。
解：
1. 已知t =0-时，电路达到稳定，iL恒定，uL=0 , 即
（L→2A的电流源）
10V
+
-
R1
R
iL(0+)
1
4
2A
i(0+)
i1(0+)
uL(0+)
+
-
例7.1:
( t = 0- 为换路前的瞬间,
t = 0+ 为换路后的瞬间)
L→短路。

## Slide 4
10V
+
-
R1
R
iL(0+)
1
4
2A
i(0+)
i1(0+)
uL(0+)
+
-
3.根据t =0+时的等效电路，求各量的初始值。

## Slide 5: 例7.2:
已知开关打开前电路已达到稳定，求开关打开后各电压、电流的初始值。
10V
0.1μf
20KΩ
30KΩ
解：
1. t =0-时，电路已达到稳定，即uC恒定，iC=0 ,
由
知
2.作t =0+时刻的等效电路。
（C→6V的电压源）
10V
20K
30K
6V
+
-
R
iC(0+)
i1(0+)
iR(0+)
t = 0
C→开路。

## Slide 6
3.根据t =0+时的等效电路，求各量的初始值。
10V
20K
30K
6V
+
-
R
iC(0+)
i1(0+)
iR(0+)

## Slide 7: 求初始值的步骤:
1. 在换路前电路中,求uC(0－)和iL(0－)；
由换路定律得 uC(0+) 和 iL(0+)。
２. 画0+等效电路。
３. 由0+等效电路，求所需的初始值。
b. 电容用电压源代替，电感用电流源代替。
a. 换路后的电路

## Slide 8: 7.2一阶电路的零输入响应
零输入响应：是指电路没有外加激励时的响应。由初始时刻电容中电场的储能，或电感中磁场的储能引起的。
us= u0
+
-
C
R
S1
S2
i(t)
t= 0
1. t <0时，C被充电为u0。
因C上的电压不能突变，uc(0+)= u0，
3. t 0时，换路后……。
2. t = 0时，换路的瞬间，
充电
i(t)= u0/R。
uc(0)= u0

## Slide 9: 1.RC电路的零输入响应：(由uc(0+)产生的响应)
由KVL: uR-uC= 0
uc(0)= u0
+
-
C
R
ic(t)
uc(t)
+
uR
-
由元件的性质： 代入上式
特征方程:
特征方程根:
一阶齐次方程
∴解得：
得:
初始条件

## Slide 10
结论:
t (s)
uc(t)
0
4
3
2

u0
0.368u0
0.0184u0
uc(0)= u0
+
-
C
R
ic(t)
uc(t)
+
uR
-
t(s)
ic(t)
0
4
3
2

uc不能跃变，ic可以跃变。
2.时间常数
RC电路的零输入响应uc(t),ic(t)都是按指数规律衰减的，衰减的快慢由决定。=RC（秒）， 越小， uc(t),ic(t)衰减的越快。

## Slide 11: 3.RL电路的零输入响应：
Is= I0
+
uL(t)
-
L
R
S1
S2
1
2
iL(t)
t < 0时：
t = 0
iL(0)=I0
+
uL(t)
-
L
R
iL(t)
+
-
uR
由KVL: uL-uR= 0
由元件的性质： 代入上式
得：
初始条件
特征方程：
特征方程根：

## Slide 12
t(s)
iL(t)
0
4
3
2

I0
t(s)
uL(t)
0
4
3
2

结论: iL不能跃变，uL可以跃变。
-RI0
时间常数
=L/R=LG（秒）

## Slide 13: 4.总结:
A.零输入响应与uc(0),iL(0),  有关。
B.零输入响应的一般形式:
=LG
=RC
C.零输入响应都是按指数规律衰减的，衰减的快慢由决定,越小， uc(t),iL(t)衰减的越快。
t(s)
f(t)
0
f(0)
4

## Slide 14: D.时间常数的求法:
在换路后(即 )的电路中求。
R是从动态元件两端看进去的戴维宁等效电阻。

## Slide 15: 7.3一阶电路的零状态响应
一.RC电路零状态响应
动态元件本身没有储能uC(0)=0，或iL(0)=0。响应仅与外加激励有关。
+
-
C
R
ic(t)
uc(t)
iR(t)
S
is(t)=Is
t = 0时,开关打开。
+
-
C
R
ic(t)
uc(t)
iR(t)
is(t)=Is
因电容上的电压不能突变
∴t =0+时， R上没有电流，全部电流都流过C，使C充电。
Notes: R上没有电流，是因为Uc（0）=0，即Ur（0）=0

## Slide 16
∴t →∞时,C上没有电流，uC恒定，C相当与开路，全部的电流都流过R。
+
-
C
R
ic(t)
uc(t)
iR(t)
is(t)=Is
由KCL: ic+iR= Is
由元件的性质： 代入上式得
初始条件
一阶非齐次方程
电容电压的变化率：

## Slide 17
暂态响应
稳态响应
完全解:
稳态时，uc恒定，电容相当于开路。
解得:
方程解：
齐次方程通解 非齐次方程特解
自由分量
强制分量
Notes: 暂态响应：又称固有响应，稳态响应：又称强制响应

## Slide 18: 电路中各输出波形：
+
-
C
R
ic(t)
uc(t)
iR(t)
is(t)=Is
t (s)
0
4
t (s)
0
4
IS.R
IS
IS
t (s)
0
4

## Slide 19: 三.总结:
A.零状态响应的一般形式:
=LG
=RC
B.零状态响应都是按指数规律上升的，上升的快慢由决定,越小， uc(t),iL(t)上升的越快。
t (s)
0
4
f (t)

## Slide 20: 7.4 一阶电路的全响应
已知：
S (t=0)
+
-
C
R
uc(t)
+
–
uR
i
US
+
-
1.全响应

## Slide 21
若US=0:
零输入响应
零状态响应
完全响应
完全响应=零输入响应+零状态响应
若 :
US
U0
t (s)
0
4
1+2
1
2
1
2

## Slide 22: 例7.13:
uc(t)
+
-
5F
US
R
iC
+
-
1
12V
已知：uC(0)= 4V,求：t  0 时,uC(t)。
解：零输入响应:
uc(0)=4V
+
-
5F
R
iC
1
零状态响应:
uc(t)
+
-
5F
US
R
iC
+
-
1
12V
uc(0)=0
完全响应:

## Slide 23: 1.f (t)增长的情况：
RC电路或RL电路在直流输入的情况下,（包括零输入）电路的电压或电流无非是按两种规律变化，一是指数衰减，二是指数上升。
t (s)
0
4
初始值为零时，f (0+)=0
零状态响应
t (s)
0
4
初始值不为零时，
完全响应

## Slide 24: 2.f (t)衰减的情况：
t (s)
0
4
稳态值为零时， f () =0
零输入响应
t (s)
0
4
稳态值不为零时， f ()≠ 0
完全响应
分析电路时，只需求出f (0+) ﹑f () ﹑ 这三个要素就能画出波形，并能迅速写出相应的表达式。

## Slide 25
RC电路或RL电路在直流输入的情况下, 电路的电压或电流无非是按两种规律变化，一是指数衰减，二是指数上升。
分析电路时，只需求出f (0+) ﹑f () ﹑ 这三个要素就能画出波形，并能迅速写出相应的表达式。
t (s)
0
4
t (s)
0
4

## Slide 26
三要素为：
三要素法是一种很重要的分析方法。它适用于在直流电源作用下，有损耗的一阶电路（即有电阻的电路，只有这样的电路才能进入稳态）。
 时间常数 =RC, =L/R
f (0+) 初始值
f () 稳态值
稳态时,电容相当于开路。
稳态时,电感相当于短路。
（同一电路 相同）
2.三要素法：

## Slide 27: 总结：t = 0+ ﹑ t =∞时的等效电路
电压、电流的初始值，稳态值的计算：
+ -
+ -
+ -

## Slide 28: 例7.15:
+
-
3 F
uc(t)
IS
1
2
1A
已知开关闭合前电路已达到稳定，用三要素法求uC(t)。
t =0
解： 1.求uC(0+) :
t =0-时，电路已达到稳定，即t→∞ 时，C→开路。
+
-
uc(t)
IS
1
2
+
-
2.求 ：
t→∞ 时，C→开路

## Slide 29
+
-
3 F
uc(t)
IS
1
2
3.求τ：
t (s)
0
2 4 6 8
2/3V
2V
或：

## Slide 30: 例7.17:
10V
10
10
+
uL(t)
-
2H
+
-
0.5uL(t)
10V
10
10
iL(0-)
t = 0
求 t  0 时,uL(t)。
(a). t = 0- 时，电路已达到稳定，L→短路。
uL(0-)= 0, ∴受控源也为零。
解：1. 先求uL(0+)
（L→1A的电流源）
10
+
-
+
-
0.5uL(0+)
1A
iL(0+)
uL(0+)

## Slide 31
10V
10
10
+
uL(t)
-
2H
+
-
0.5uL(t)
3. 求τ
(a). 先求R
R
+
u(t)
-
10
+
-
0.5 u(t)
i(t)
t
10
+
-
uL(∞)
2. 求uL(∞)
t→∞ 时，L→短路。
∴受控源也为零。

## Slide 32
用三要素法求响应，只需求出f (0+) ，f () ， 这三个量就能写出相应的表达式：