## Slide 1
COMPUTER ARCHITECTURE COURSE PROJECT
基于RISC-V的五级流水线CPU设计与实现
RV32IM指令集
43条指令
EGO1 FPGA验证
姓名：陆艺
|
学号：2023213122
|
队友：黄嘉慧

## Slide 2
目录 Contents
01
项目背景与设计目标
02
RISC-V指令集架构
03
CPU整体架构设计
04
五级流水线各阶段详解
05
数据通路设计
06
流水线冲突分析
07
冲突处理机制实现
08
性能优化与问题修复
09
测试验证与结果
10
总结与展望
2 / 15

## Slide 3
项目背景与设计目标
项目背景
为什么选择RISC-V？
RISC-V是一种开源的精简指令集架构(ISA)，具有模块化、可扩展的特点。相比x86和ARM，RISC-V指令格式规整，非常适合教学和研究。
为什么采用流水线？
流水线技术通过将指令执行分解为多个阶段并行处理，显著提高CPU吞吐量。五级流水线是经典设计，平衡了性能和复杂度。
课程设计要求
1. 实现RV32I基本指令集
2. 采用流水线架构提高性能
3. 处理各类流水线冲突
4. 在FPGA上验证功能正确性
设计目标与技术规格
技术指标
设计规格
指令集架构
RISC-V RV32IM
数据位宽
32位
流水线级数
5级（IF/ID/EX/MEM/WB）
支持指令数
43条（37基本 + 6乘除法）
通用寄存器
32个 x 32位
冲突处理
前递 + 阻塞 + 冲刷
验证平台
EGO1 FPGA开发板
3 / 15

## Slide 4
RISC-V指令集架构
RISC-V 32位指令格式
R-type
funct7|rs2|rs1|f3|rd|op
I-type
imm[11:0]|rs1|f3|rd|op
S-type
imm|rs2|rs1|f3|imm|op
本设计支持的43条指令
类型
数量
指令列表
R-type算术
10
ADD SUB SLL SLT SLTU XOR SRL SRA OR AND
I-type算术
9
ADDI SLTI SLTIU XORI ORI ANDI SLLI SRLI SRAI
Load指令
5
LB LH LW LBU LHU
Store指令
3
SB SH SW
B-type分支
6
BEQ BNE BLT BGE BLTU BGEU
U/J-type
4
LUI AUIPC JAL JALR
M扩展乘除
6
MUL MULH MULHSU MULHU DIV REM
指令编码特点
RISC-V采用固定32位指令长度，opcode固定在低7位，便于快速译码。
设计优势
源寄存器rs1/rs2位置固定，可提前读取
目标寄存器rd位置固定，简化写回逻辑
立即数需要拼接重组，由立即数生成器完成
M扩展说明
M扩展提供硬件乘除法支持，避免软件模拟，大幅提升运算性能
4 / 15

## Slide 5
CPU整体架构设计
IF
取指
Instruction Fetch
→
IF/ID
→
ID
译码
Instruction Decode
→
ID/EX
→
EX
执行
Execute
→
EX/MEM
→
MEM
访存
Memory Access
→
MEM/WB
→
WB
写回
Write Back
← 数据前递路径：EX/MEM → EX，MEM/WB → EX，WB → ID（内部前递）←
IF 取指阶段
PC寄存器保存当前指令地址
从指令存储器读取32位指令
PC+4计算下一条指令地址
ID 译码阶段
解析opcode生成控制信号
从寄存器堆读取源操作数
立即数符号扩展
EX 执行阶段
ALU执行算术逻辑运算
计算分支目标地址
前递单元选择正确数据
MEM 访存阶段
Load指令读数据存储器
Store指令写数据存储器
其他指令直接传递结果
WB 写回阶段
选择ALU结果或内存数据
写入目标寄存器rd
x0寄存器始终为0
5 / 15

## Slide 6
CPU整体架构设计
IF
取指
Instruction Fetch
→
IF/ID
→
ID
译码
Instruction Decode
→
ID/EX
→
EX
执行
Execute
→
EX/MEM
→
MEM
访存
Memory Access
→
MEM/WB
→
WB
写回
Write Back
← 数据前递路径：EX/MEM → EX，MEM/WB → EX，WB → ID（内部前递）←
IF 取指阶段
PC寄存器保存当前指令地址
从指令存储器读取32位指令
PC+4计算下一条指令地址
ID 译码阶段
解析opcode生成控制信号
从寄存器堆读取源操作数
立即数符号扩展
EX 执行阶段
ALU执行算术逻辑运算
计算分支目标地址
前递单元选择正确数据
MEM 访存阶段
Load指令读数据存储器
Store指令写数据存储器
其他指令直接传递结果
WB 写回阶段
选择ALU结果或内存数据
写入目标寄存器rd
x0寄存器始终为0
5 / 15

## Slide 7
取指与译码阶段详解
IF 取指阶段 (Instruction Fetch)
PC
程序计数器
→
IMEM
指令存储器
→
IF/ID
流水线寄存器
PC选择逻辑
PC的下一个值由多路选择器决定，根据不同情况选择：
PC+4：顺序执行下一条指令
分支目标：分支成功时跳转
跳转目标：JAL/JALR指令
保持不变：Load-Use阻塞时
指令存储器
采用ROM实现，存储测试程序的机器码。地址为PC值，输出为32位指令。使用单周期读取，无需等待。
ID 译码阶段 (Instruction Decode)
控制单元
寄存器堆
立即数生成
冲突检测
控制单元设计
根据opcode和funct字段生成控制信号，包括：ALUOp（运算类型）、MemRead/Write（访存控制）、RegWrite（写回使能）、Branch/Jump（跳转控制）等。
寄存器堆
32个32位通用寄存器，支持2读1写。x0硬连线为0。读取操作在ID阶段完成，写入操作在WB阶段完成（时钟上升沿）。
立即数生成器
根据指令类型拼接立即数字段，并进行符号扩展到32位。不同指令格式的立即数位置不同，需要分别处理。
6 / 15

## Slide 8
执行阶段详解
ALU 算术逻辑单元
ALU支持的运算操作
算术运算
ADD, SUB, 比较(SLT/SLTU)
逻辑运算
AND, OR, XOR
移位运算
SLL, SRL, SRA
乘除运算
MUL, DIV, REM (M扩展)
ALU控制信号生成
ALU控制单元根据ALUOp（2位）和funct字段生成4位ALU控制信号，选择具体的运算操作。采用两级译码结构，先由主控单元生成ALUOp，再由ALU控制单元生成最终控制码。
操作数选择
ALU第一操作数可选择rs1数据或PC（用于AUIPC）；第二操作数可选择rs2数据或立即数（用于I-type指令）。通过多路选择器实现灵活选择。
分支判断与前递单元
分支条件判断
在EX阶段完成分支条件的判断，根据分支类型比较两个操作数：
BEQ：rs1 == rs2 时跳转
BNE：rs1 != rs2 时跳转
BLT/BLTU：rs1 小于 rs2 时跳转
BGE/BGEU：rs1 大于等于 rs2 时跳转
前递单元工作原理
前递单元检测数据依赖，从后续流水线阶段获取最新数据，避免流水线阻塞。
前递选择优先级
1. EX/MEM阶段结果（1周期前）
2. MEM/WB阶段结果（2周期前）
3. 寄存器堆原始值（无依赖）
前递条件：后续指令写目标寄存器非x0，且与当前指令源寄存器匹配时触发前递。
7 / 15

## Slide 9
访存与写回阶段详解
MEM 访存阶段 (Memory Access)
数据存储器设计
数据存储器采用RAM实现，支持字节(8位)、半字(16位)、字(32位)三种访问粒度。地址由EX阶段ALU计算得到。
Load指令处理
LW：读取32位字，直接输出
LH/LHU：读取16位半字，符号/零扩展
LB/LBU：读取8位字节，符号/零扩展
Store指令处理
SW：写入32位字
SH：写入低16位到指定半字位置
SB：写入低8位到指定字节位置
WB 写回阶段 (Write Back)
写回数据选择
根据指令类型选择写回寄存器堆的数据源：
ALU结果：算术逻辑运算指令
内存数据：Load指令
PC+4：JAL/JALR指令（保存返回地址）
立即数：LUI指令
寄存器写入控制
RegWrite信号控制是否写入寄存器堆。Store和Branch指令不写寄存器，RegWrite为0。写入发生在时钟上升沿。
关键设计点
x0寄存器始终为0，写入被忽略
写入地址rd随流水线传递到WB阶段
需要处理WB-ID同周期读写冲突（内部前递）
8 / 15

## Slide 10
数据通路设计
完整数据通路框图
PC
+4/分支/阻塞
→
IMEM
→
IF/ID
→
RegFile
Control
→
ID/EX
→
ALU
Forward
→
EX/MEM
→
DMEM
→
MEM/WB
→
WB Mux
主要控制信号
信号名
功能描述
RegWrite
控制寄存器堆写入使能
MemRead
数据存储器读使能（Load）
MemWrite
数据存储器写使能（Store）
ALUSrc
ALU第二操作数选择（rs2/imm）
ALUOp
ALU运算类型控制
Branch/Jump
分支/跳转指令标识
流水线寄存器内容
IF/ID寄存器
PC值、32位指令
ID/EX寄存器
PC、rs1/rs2数据、立即数、rd地址、控制信号
EX/MEM寄存器
ALU结果、rs2数据(Store)、rd地址、控制信号
MEM/WB寄存器
ALU结果、内存数据、rd地址、RegWrite信号
9 / 15

## Slide 11
流水线冲突分析
流水线冲突（Hazard）的三种类型
结构冲突 (Structural)
硬件资源不足，多条指令竞争同一资源。本设计采用哈佛结构（分离指令/数据存储器），避免了结构冲突。
数据冲突 (Data)
后续指令依赖前面指令的结果，但结果尚未写回。分为RAW、WAR、WAW三种，RISC-V主要处理RAW。
控制冲突 (Control)
分支/跳转指令的目标地址未确定时，已取的后续指令可能是错误的，需要处理。
数据冲突示例分析
RAW冲突（写后读）示例
ADD x1, x2, x3 // 写x1
SUB x4, x1, x5 // 读x1 ← 依赖上条
AND x6, x1, x7 // 读x1 ← 依赖上上条
当SUB在ID阶段读取x1时，ADD可能还在EX或MEM阶段，x1的新值尚未写回寄存器堆。如果不处理，SUB会读到x1的旧值，导致计算错误。
解决方案
1. 阻塞等待：暂停流水线直到数据就绪（效率低）
2. 数据前递：从后续阶段直接获取数据（优先采用）
3. 编译器调度：插入无关指令填充延迟槽（软件方法）
控制冲突分析
分支指令的问题
BEQ x1, x2, target // IF阶段
instr2 // 已取指（可能错误）
instr3 // 已取指（可能错误）
分支条件在EX阶段才能判断，此时IF已经取了2条后续指令。如果分支成功，这2条指令是错误的，需要冲刷。
本设计的处理策略
采用"预测不跳转"策略
分支成功时冲刷IF/ID和ID/EX
代价：2个周期的惩罚
10 / 15

## Slide 12
冲突处理机制实现
数据前递 (Forwarding)
前递检测逻辑
前递单元比较当前EX阶段指令的源寄存器与后续阶段指令的目标寄存器，检测是否存在数据依赖。
EX冲突检测条件：
EX/MEM.RegWrite == 1
EX/MEM.rd != 0
EX/MEM.rd == ID/EX.rs1 或 ID/EX.rs2
MEM冲突检测条件：
MEM/WB.RegWrite == 1
MEM/WB.rd != 0
无EX冲突（优先级低于EX）
MEM/WB.rd == ID/EX.rs1 或 ID/EX.rs2
前递选择信号
ForwardA/B = 00：使用寄存器堆数据
ForwardA/B = 10：使用EX/MEM阶段数据
ForwardA/B = 01：使用MEM/WB阶段数据
阻塞与冲刷机制
Load-Use阻塞
Load指令的数据要到MEM阶段才能获得，如果紧接着的指令需要使用该数据，前递无法解决，必须阻塞一个周期。
阻塞检测条件：
ID/EX.MemRead == 1 (EX阶段是Load)
ID/EX.rd == IF/ID.rs1 或 IF/ID.rs2
阻塞操作：PC保持不变
IF/ID寄存器保持不变
ID/EX寄存器插入NOP（气泡）
分支冲刷
当EX阶段判断分支成功时，IF和ID阶段已取的指令是错误的，需要清除。
冲刷操作：
将IF/ID寄存器清零（变成NOP）
将ID/EX寄存器清零（变成NOP）
更新PC为分支目标地址
11 / 15

## Slide 13
前递机制详细设计
前递数据通路示意图
ID阶段
读取rs1, rs2
→
EX阶段
前递MUX选择
Forward Unit
→
EX/MEM
ALU结果
前递路径1
→
MEM/WB
写回数据
前递路径2
前递时序分析
执行时序示例
周期1
ADD在EX，计算x1=x2+x3
周期2
ADD在MEM，SUB在EX需要x1
→ 从EX/MEM前递x1的值
周期3
ADD在WB，AND在EX需要x1
→ 从MEM/WB前递x1的值
通过前递机制，三条连续依赖的指令可以无阻塞执行，保持CPI接近1。
性能提升效果
对比分析
无前递
3周期
等待写回完成
有前递
0周期
无需等待
关键设计要点
EX冲突优先级高于MEM冲突
目标寄存器为x0时不前递
需要检查RegWrite使能信号
12 / 15

## Slide 14
性能优化与问题修复
关键改进
问题发现
测试过程中发现寄存器x1的值出现异常
期望值：7
实际值：5
问题分析过程
问题场景还原
周期N：ADDI x1,x1,2 在WB阶段写入x1=7
周期N：ANDI x1,x1,0xF 在ID阶段读取x1
问题：读到了旧值x1=5
根本原因
寄存器堆在时钟上升沿写入，但读取是组合逻辑。当WB写入和ID读取在同一周期发生时，读取得到的是写入前的旧值。
为什么EX/MEM前递无法解决？
因为写回指令已经离开EX阶段，前递单元检测不到这种依赖关系。
解决方案：寄存器堆内部前递
在寄存器堆中增加写穿透(Write-Through)逻辑，当写入和读取地址相同时，直接返回写入数据。
修改后的寄存器堆读取逻辑
Verilog代码（核心3行）：
assign rd1 = (rs1 == 5b0) ? 32b0 :
(we and rd == rs1) ? wd :
registers[rs1];
优化效果对比
修复前
x1值异常，后续计算错误
修复后
x1值正确，全部通过
最终成功标志
x5 = 0x12345678
13 / 15

## Slide 15
测试验证与结果
测试程序覆盖（43条指令）
Synthesis、Implementation、Generate Bitstream均已成功运行
测试类别
数量
测试内容
I-type算术逻辑
12
立即数运算、移位、比较
R-type算术逻辑
16
寄存器间运算、所有ALU操作
U-type指令
2
LUI加载立即数、AUIPC地址计算
Load/Store访存
11
字节/半字/字读写、符号扩展
B-type分支
6
相等/不等/大小比较分支
J-type跳转
2
JAL/JALR跳转与返回地址保存
M扩展乘除法
6
乘法、除法、取余运算
FPGA上板验证
EGO1开发板配置
FPGA芯片：Xilinx Artix-7
开发工具：Vivado 2019.2
显示设备：8位数码管
指示灯：16个LED
按键显示功能
S0 → PC
S1 → x1
S2 → x2
S3 → x3
S4 → x5 (成功标志)
验证结果：全部通过
S4按键数码管显示
12345678
LED[15] 成功指示灯点亮
所有43条指令执行正确
14 / 15

## Slide 16
测试验证与结果
14 / 15

## Slide 17
测试验证与结果
14 / 15

## Slide 18
总结与展望
设计成果
✓
完成RV32IM五级流水线CPU设计
支持43条指令，包含M扩展乘除法
✓
实现完整冲突检测与处理机制
前递、阻塞、冲刷三种技术综合运用
✓
解决寄存器堆WB-ID竞争问题
通过内部前递修复关键时序Bug
✓
成功在FPGA上验证运行
全部测试通过，成功标志x5=0x12345678
技术收获
深入理解流水线CPU原理
掌握五级流水线的设计思想与实现方法
掌握冲突处理核心技术
前递、阻塞、冲刷的原理和应用场景
学会硬件调试与时序分析
通过分析定位并解决寄存器竞争问题
积累FPGA开发实践经验
Verilog编程、Vivado工具链、上板验证流程
未来改进方向
添加分支预测器减少控制冲突惩罚
支持中断和异常处理机制
添加Cache提高访存性能
谢谢各位老师，请批评指正！
15 / 15