## Slide 1: 第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 2: 第4章 数据校验和防碰撞算法
在RFID系统中，数据传输的完整性存在两个方面的问题：
一是外界的各种干扰可能使数据传输产生错误；
二是多个应答器同时占用信道使发送数据产生碰撞。
运用数据检验（差错检测）和防碰撞算法可分别解决这两个问题。

## Slide 3
4.1 差错检测
4.1.1 差错的性质和表示方法
  随机错误：由信道中的随机噪声干扰引起。在出现这种错误时，前后位之间的错误彼此无关。
  突发错误：由突发干扰引起，当前面出现错误时，后面往往也会出现错误，它们之间有相关性。
  混合错误
  差错的表示方法：误比特率
突发错误长度b=5
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 4: 第4章 数据校验和防碰撞算法
4.1.2 差错控制
  在传输信息数据中增加一些冗余编码，使监督码元和信息码元之间建立一种确定的关系，实现差错控制编码和差错控制解码功能 。
  反馈重发（ARQ）、前向纠错（FEC）和混合纠错（HEC）
  反馈重发发送端需要在得到接收端正确收到所发信息码元（通常以帧的形式发送）的确认信息后，才能认为发送成功。
  前向纠错接收端通过纠错解码自动纠正传输中出现的差错，所以该方法不需要重传。这种方法需要采用具有很强纠错能力的编码技术
  混合纠错是ARQ和FEC的结合，设计思想是对出现的错误尽量纠正，纠正不了则需要通过重发来消除差错。

## Slide 5: 第4章 数据校验和防碰撞算法
4.1.3 检纠错码
  信息码元与监督码元
信息码元 k 监督码元r
总码元数为n = k + r

## Slide 6: 第4章 数据校验和防碰撞算法
检纠错码的分类

## Slide 7: 第4章 数据校验和防碰撞算法
分组码
  码组的监督码元仅与本码组的信息码元有关，而与其他码元组的信息码元无关
卷积码
  码组的监督码元不仅与本码组的信息码元相关，而且与本码组相邻的前m个时刻输入的码组的信息码元之间也具有约束关系
  性能优于分组码
交织码
  利用交织技术构造出来的编码

## Slide 8: 第4章 数据校验和防碰撞算法
交织码

## Slide 9
4.1.4 数字通信系统的性能
频谱效率和可靠性
Eb/No
C/N和S/N
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 10: 第4章 数据校验和防碰撞算法
4.1.5 RFID中的差错检测
线性分组码 奇偶校验码 CRC码
  CRC码（循环冗余码） —— 较强的检错能力，硬件实现简单
  算法步骤

## Slide 11: 第4章 数据校验和防碰撞算法
  CRC码（循环冗余码） ——较强的检错能力，硬件实现简单
  算法步骤
    将k位信息写成k-1阶多项式M(X)；
    设生成多项式G(X)的阶为r；
    用模2除法计算XrM(X)/G(X)，获得余数多项式R(X)；
    用模2减法求得传送多项式T(X)，T(X)= XrM(X)-R(X)，则T(X)多项式系数序列的前k位为信息位，后r位为校验位，总位数n=k+r。

## Slide 12: 第4章 数据校验和防碰撞算法
4.2 防碰撞算法
  有两个或两个以上的应答器同时发送数据，那么就会出现通信冲突，产生数据相互的干扰，即碰撞。
  多个应答器处在多个阅读器的工作范围之内，它们之间的数据通信也会引起数据干扰。
  采取防碰撞（冲突）协议，由防碰撞算法（Anti-collision Algorithms）和有关命令来实现。

## Slide 13: 第4章 数据校验和防碰撞算法
4.2.1 ALOHA算法
  纯ALOHA算法用于只读系统。当应答器进入射频能量场被激活以后，它就发送存储在应答器中的数据，且这些数据在一个周期性的循环中不断发送，直至应答器离开射频能量场。
  时隙ALOHA算法
    把时间分为离散的时间段（时隙），每段时间对应一帧
信道吞吐率
S=Ge-2G

## Slide 14: 第4章 数据校验和防碰撞算法
4.2.1 ALOHA算法
  动态时隙ALOHA算法
    阅读器在等待状态中的循环时隙段内发送请求命令，该命令使工作应答器同步，然后提供1或2个时隙给工作应答器使用，工作应答器将选择自己的传送时隙，如果在这1或2个时隙内有较多应答器发生了数据碰撞，阅读器就用下一个请求命令增加可使用的时隙数（如4，8，…），直至不出现碰撞为止。
  Q值算法
    在应答器数量较多的情况下，该算法可实时自适应地调整帧长，提高效率
信道吞吐率
S=Ge-G

## Slide 15: 第4章 数据校验和防碰撞算法
ALOHA算法
  Q值算法

## Slide 16: 第4章 数据校验和防碰撞算法
4.2.2 二进制树形搜索方法
  基于序列号的方法（详见4.3节）
  随机数和时隙方法
    采用递归的工作方式，遇到碰撞就进行分支，成为两个子集。这些分支越来越小，直到最后分支下面只有一个信息包或者为空。

## Slide 17: 第4章 数据校验和防碰撞算法
查询树算法
  阅读器首先向所有应答器广播一个前缀，应答器将接收到的前缀与自己的ID进行比较，若匹配，则进行响应，将自己的ID号的未匹配部分发送给阅读器。如果有多个应答器响应，就会出现碰撞，此时阅读器在前缀后面增加一位(0或1)，生成新的前缀，再用新前缀进行查询。如此重复，直到只有一个应答器响应为止。

## Slide 18: 第4章 数据校验和防碰撞算法
4.2.3 混合算法
  基于鲁棒估计和二叉选择的FSA算法
    估算阶段（阅读器准确地估计应答器数量，从而确定最佳帧长）
    识别阶段（阅读器根据估算的应答器数量n确定最优帧长L）
  基于引导帧和二叉选择的FSA算法
    通过使用位掩码将响应的应答器分成M个分组，用一个引导帧（长度为Lp）估计识别第一个分组内的应答器所需的帧长。将应答器分成更小的分组可以有效降低Lp的值，从而节约估计应答器所需时隙。

## Slide 19: 第4章 数据校验和防碰撞算法
4.3 ISO/IEC 14443标准中的防碰撞协议
4.3.1 TYPE A
    帧有3种类型：短帧、标准帧和面向比特的防碰撞帧。
    命令集
      REQA/WUPA命令
      ATQA应答
      ANTICOLLISION和SELECT命令
      SAK应答
      HALT命令
短帧
标准帧

## Slide 20
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 21: 第4章 数据校验和防碰撞算法
ISO/IEC 14443标准中的防碰撞协议
  TYPE A 命令集
    ATQA的结构
    ANTICOLLISION和SELECT命令的格式

## Slide 22: 第4章 数据校验和防碰撞算法
UID CL1编码
UID CL2或UID CL3编码
ISO/IEC 14443标准中的防碰撞协议
  TYPE A 命令集
    ANTICOLLISION和SELECT命令
      UID的结构

## Slide 23: 第4章 数据校验和防碰撞算法
ISO/IEC 14443标准中的防碰撞协议
  TYPE A 命令集
    ANTICOLLISION和SELECT命令
      SAK应答
        SAK的结构和编码

## Slide 24
PICC的状态
  Power-off（断电）状态
  Idle（休闲）状态
  Ready（就绪）状态
  Active（激活）状态
  Halt（停止）状态
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 25
防碰撞流程
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 26
4.3.2 TYPE B的防碰撞协议
  REQB/WUPB命令
  SLOT-MARKER命令
  ATQB应答
  ATTRIB命令
  HLTB命令及应答
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 27
TYPE B的防碰撞协议
  REQB/WUPB命令
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 28
TYPE B的防碰撞协议
  REQB/WUPB命令
    AFI编码
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 29
TYPE B的防碰撞协议
  SLOT-MARKER命令
  ATQB应答
    协议信息域的结构
    b4 = 0时比特率的设置
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 30
TYPE B的防碰撞协议
  ATTRIB命令
    ATTRIB命令结构
    Param1编码的结构
    ATTRIB命令的响应格式
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 31
TYPE B防碰撞过程示例
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 32
4.4 碰撞检测
  检测接收到的电信号参数（如信号电压幅度、脉冲宽度等）是否发生了非正常变化，但是对于无线电射频环境，门限值较难设置；
  通过差错检测方法检查有无错码，虽然应用奇偶校验、CRC码检查到的传输错误不一定是数据碰撞引起，但是这种情况的出现也被认为是出现了碰撞；
  利用某些编码的性能，检查是否出现非正常码来判断是否产生数据碰撞，如曼彻斯特码，若以2倍数据时钟频率的NRZ码表示曼彻斯特码，则出现11码就说明产生了碰撞，并且可以知道碰撞发生在哪一位。
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 33
4.5 设计实例
  MCRF250芯片
    非接触可编程无源RFID器件
    工作频率（载波）为125kHz
    两种工作模式：初始模式（Native）和读模式。
    只读数据传送，片内带有一次性可编程（OTP）的96位或128位用户存储器（支持48位或64位协议）；
    具有片上整流和稳压电路；
    低功耗；
    编码方式为NRZ码、曼彻斯特码和差分曼彻斯特码；
    调制方式为FSK、PSK和直接调制；
    封装方式有PDIP和SOIC两种。
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 34
芯片内部电路
  由射频前端、防碰撞电路及存储器3部分组成
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 35
芯片
  配置寄存器
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 36
基于FSK脉冲调制方式的碰撞检测方法
数位1和数位0碰撞情况的时序图
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 37
FSK防碰撞阅读器设计
第4章 数据校验和防碰撞算法

## Slide 38
防碰撞流程
第4章 数据校验和防碰撞算法